Reparaturanleitung für seitliches Dreiecks-Sonnenrollo im BMW 7er, Modell E38

1.

Zuerst muss man vorsichtig mit einem schmalen Schlitzschraubenzieher in die obere Auskehrung des Sonnenrollos hineinfahren. (Bild 1)

Dabei war es schwierig sich vorzustellen, wie das Rollo befestigt ist.

Hierfür habe ich den oberen Befestigungsclip fotografiert.

Daran sieht man, dass man den Clip nach oben biegen muss.

Bild 1

Oberer Befestigungsclip

Das Rollo wird lediglich in die untere Führung (Bild 2) gesteckt und oben mit dem gezeigten Befestigungsclip befestigt.

Untere Führung (Bild 2)

2. Nachdem man das Rollo mit dem

Schraubenzieher gelöst hat, sollte man schauen warum sich das Rollo nicht mehr zurück rollen lässt?!

Gebrochener Nippel

In unserem Fall  war einfach einer von den beiden Plastiknippeln abgebrochen, welche die gespannte Stange mit dem Rollo arretieren sollen.

3.

Betrachtet man diese Konstruktion genauer, sieht man sofort, dass diese nicht auf Dauer hält. Die Stange steht ständig durch die Feder unter Spannung.

Diese ist nämlich der Grund warum sich das Rollo auch immer wieder zurück rollt. Meines Erachtens war die Feder auch viel zu sehr gespannt. Aus diesem Grund haben wir die Feder bzw. die Stange nicht mehr so oft um ihre Achse gedreht. Die Stange ist am Ende nicht rund, sondern hat zwei flache Stellen mit denen man sie mit einer geeigneten Zange drehen kann. Es braucht wirklich nicht zu oft gedreht werden. Es reichen ca. 10 Umdrehungen bis sich das Rollo von selbst wieder einzieht. Nachdem man das nach belieben oft getan hat, muss man die Stange zwischen den Nippeln befestigen bzw. arretieren und dabei aufpassen dass sich die Stange nicht wieder dreht und ihr die Prozedur wiederholen müsst (

Bei uns ist eigentlich alles ohne viele Probleme geschehen. Zuerst wollten wir irgend ein Stück Alu oder Blech einkleben bzw. anschrauben, aber dafür wäre kein Platz gewesen. Somit haben wir uns für die Methode mit Sekundenkleber entschieden.

Da ja bekanntlich viel auch viel hilft, haben wir die Sache ordentlich verklebt. Dabei aufpassen dass die Stange nicht heraus springt.

Die eigentlich vorgesehene Schraube haben wir einfach weg gelassen- eigentlich sollte die Stange durch eine in einen Nippel geschraubte Schraube vom Herausspringen gehindert werden- in unseren Augen einfach lächerlich- da wird sich schon so ein Studierter bei BMW etwas dabei gedacht haben oder auch nicht! (unsere persönliche Meinung)

Den Kleber nun schön trocknen lassen und dann das Rollo einfach einbauen.

Unten in die Führung stecken und oben Einklippen.

Bis jetzt hält unser Sonnenrollo den ganzen Sommer schon und wir probieren es jede Woche einmal aus. Wir freuen uns jedes Mal erneut, dass wir dadurch 69€ gespart haben.

Der Zeitaufwand inklusive des Trocknen beläuft sich auf läppische 45 min.

Der Aus- und Einbau ist kinderleicht und man kommt seinem Auto wieder ein bisschen näher (

Schöne Grüße

Euer zufriedener „Traktor“fahrer illivanilli