BMW
Presse-Information

01.04.2004

gültig ab:

04/2004

Technische Daten BMW X5

3.0i; 4.4i; 3.0d, 4.8is

| Karosserie Anzahl Türen / s |  | 3.0i | 4.4i | 3.0d | 4.8is |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anzahl Türen / Sitzplätze |  | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Länge / Breite / Höhe (leer) | mm | 4667 / 1872 / 1715 | 4667 / 1872 / 1707 | 4667 / 1872 / 1715 | 4667 / 1925 / 1688 |
| Radstand | mm | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Spurweite vorne / hinten | mm | 1576 / 1576 | 1576 / 1576 | 1576 / 1576 | 1566 / 1596 |
| Wendekreis | m | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| Tankinhalt | ca. l | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Kühlsystem einschl. Heizung | l | 11,0 | 14,4 | 10,2 | 14,4 |
| Motoröl | l | 7,5 | 8,0 | 7,0 | 8,0 |
| Getriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Hinterachsengetriebeöl | l | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung | Dauerfüllung |
| Leergewicht nach EU | kg | 2070 (2095) | 2195 | 2170 (2180) | 2275 |
| Zuladung nach DIN | kg | 600 | 580 | 590 | 500 |
| Zul. Gesamtgewicht nach DIN | kg | 2595 (2620) | 2700 | 2685 (2695) | 2700 |
| Zul. Achslasten vorne / hinten | kg | 1165 / 1475 | 1255 / 1485 | 1240 / 1480 | 1265 / 1485 |
| Zul. Anhängelast |  |  |  |  |  |
| gebremst (12%) / ungebremst | kg | 2300 / 750 | 2300 / 750 | 2300 / 750 | 2300 / 750 |
| Zul. Dachlast / Zul. Stützlast | kg | 100 / 120 | 100 / 120 | 100 / 120 | 100 / 120 |
| Kofferrauminhalt nach VDA | l | 465-1550 | 465-1550 | 465-1550 | 465 - 1550 |
| Luftwiderstand | cX x A | 0,35 x 2,70 | 0,36 x 2,70 | 0,35 x 2,70 | 0,38 x 2,70 |
| Motor |  |  |  |  |  |
| Bauart / Anz. Zylinder / Ventile |  | Reihe / 6 / 4 | V 90 / 8 / 4 | Reihe / 6 / 4 | V 90 / 8 / 4 |
| Motorsteuerung |  | Siemens MS 43 | Motronic ME 9.2.1 | DDE 5.06 | Motronic ME 9.2.1 |
| Hubraum | cm³ | 2979 | 4398 | 2993 | 4799 |
| Bohrung / Hub | mm | 84,0 / 89,6 | 92,0 / 82,7 | 84,0 / 90, 0 | 93,0 / 88,3 |
| Verdichtung | :1 | 10,2 | 10,0 | 18,0 | 11,0 |
| Kraftstoff | ROZ | 91-98 | 91-98 | Diesel | 98 |
| Leistung | kW / PS | 170 / 231 | 235 / 320 | 160 / 218 | 265 / 360 |
| bei Drehzahl | min-1 | 5900 | 6100 | 4000 | 6200 |
| Drehmoment | Nm | 300 | 440 | 500 | 500 |
| bei Drehzahl | min-1 | 3500 | 3700 | 2000-2750 | 3500 |
| Elektrik |  |  |  |  |  |
| Batterie / Einbauort | Ah / - | 70 / Kofferraum | 90 / Kofferraum | 90 / Kofferraum | 90 / Kofferraum |
| Lichtmaschine | A / W | 140 /1960 | 170 / 2380 | 150 / 2100 | 170 / 2380 |
| Fahrwerk |  |  |  |  |  |
| Vorderradaufhängung |  | Zugstreben-Doppelgelenk-Federbeinachse; kleiner, negativer Lenkrollradius; |
|  |  | Querkraftausgleich; Bremsnickreduzierung |
| Hinterradaufhängung |  | Integralachse; räumlich wirkende Radaufhängung mit Anfahr- und Bremsnickausgleich |
| Bremse vorn |  | Zweikolben-Faustsattel-Scheibenbremse |
| Durchmesser | mm | 332, belüftet | 332, belüftet | 332, belüftet | 356, belüftet |
| Bremse hinten |  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen |
| Durchmesser | mm | 324 | 324, belüftet | 324 | 324, belüftet |
| Fahrstabilitätssystem |  | DSC III (HDC, DBC, ABS, ASC-X, ADB-X, Anhängerstabilisierungskontrolle) |
| Lenkung |  | Zahnstangen-Servolenkung |
| Gesamtübersetzung Lenkung | :1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Getriebeart |  | 6-Gang-Schaltgetriebe (6-Gang-Automatik mit Steptronic, Serie bei 4.4i und 4.8is) |
| Getriebeübersetzung I | :1 | 5,14 (3,42) | 4,17 | 5,08 (4,17) | 4,171 |
| II | :1 | 2,83 (2,22) | 2,34 | 2,80 (2,34) | 2,340 |
| III | :1 | 1,78 (1,60) | 1,52 | 1,78 (1,52) | 1,521 |
| IV | :1 | 1,26 (1,00) | 1,14 | 1,26 (1,14) | 1,143 |
| V | :1 | 1,00 (0,75) | 0,87 | 1,00 (0,87) | 0,867 |
| VI | :1 | 0,83 (-) | 0,69 | 0,84 (0,69) | 0,691 |
| R | :1 | 4,64 (3,03) | 3,40 | 4,61 (3,40) | 3,403 |
| Hinterachsübersetzung | :1 | 4,10 | 4,10 | 3,23 (3,91) | 3,91 |
| Reifen vorn (hinten) |  | 235/65 R 17 104H | 255/55 R 18 104H | 235/65 R 17 104H | 275/40(315/35)R20W |
| Felgen vorn / hinten |  | 7,5 J x 17 | 7,5 J x 18 | 7,5 J x 17 | 9,5 J x 20 / 10,5 J x 20 |
| Fahrleistungen |  |  |  |  |  |
| Leistungsgewicht nach DIN | kg/kW | 11,7 (11,9) | 9,0 | 13,1 (13,2) | 8,3 |
| Literleistung | kW/l | 57,1 | 53,4 | 53,5 | 55,2 |
| Beschleunigung 0 -100 km/h | s | 8,3 (8,8) | 7,0 | 8,3 (8,8) | 6,1 |
| 0 -1000 m | s | 29,4 (30,2) | 27,3 | 29,2 (29,9) | 26,2 |
| im 4. Gang 80 -120 km/h | s | 7,6 (-) | - | 6,4 (-) | - |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 210 (2153) | 210 (2403) | 210 (2103) | 246 |
| Verbrauch im EU-Zyklus |  |  |  |  |  |
| städtisch | l/100km | 17,8 (18,1) | 18,2 | 11,4 (12,0) | 18,7 |
| außerstädtisch | l/100km | 9,7 (9,9) | 10,2 | 7,0 (8,0) | 10,5 |
| insgesamt | l/100km | 12,7 (12,9) | 13,1 | 8,6 (9,4) | 13,5 |
| CO2 | g/km | 307 (312) | 317 | 229 (250) | 324 |
| Sonstiges |  |  |  |  |  |
| Emissionseinstufung |  | EU3 N1 G1 | EU3 N1 G1 | EU3 N1 G3 | EU3 N1 G1 |
| Typklasseneinstufung (D) | KH/VK/TK | 24/25/33 | 23/32/29 | 24/28/26 | 23/29/33 |
| Wattiefe (bei 7 km/h) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Böschungswinkel vo. / hi. | ° | 25 / 24 | 26 / 23 | 25 / 24 | 26 / 22 |
| Rampenwinkel | ° | 19 | 18 | 17 | 19 |
| Bodenfreiheit zwischen den Achsen | mm | 204 | 203 | 176 | 2074 |
| Perm. Allradantrieb, Kraftverteilung |  | variabel | variabel | variabel | variabel |

Technische Daten gültig für Europa (ECE) / Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) / Werte in Klammern gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

1)  Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs (DIN) plus 75 kg für Fahrer und Gepäck	2)  Erhöhungen sind unter bestimmten Voraussetzungen möglich

3)  mit Sportpaket	4)  im Off-Road Modus